## Slide 1
BAD · DATA INNOVATION FOR AFRICA (DI4A) · L’AFRIQUE LA NUIT
Lumières nocturnes
Ce que nous dit l’obscurité — lire le développement de l’Afrique depuis l’espace
Concepts, instruments, artefacts et démarche de quatre laboratoires pratiques : de la radiance brute à un indicateur infranational validé.
Data Innovation For Africa (DI4A) - AfDB
Notes: [30 secondes] Bienvenue. Cadrer la séance : il ne s’agit pas d’une galerie de belles images de l’Afrique la nuit, mais d’une séance sur un instrument de mesure qu’un INS peut utiliser, tester et diffuser. L’exposé est volontairement court — 30 minutes — car le reste du temps se passe dans les données. Question d’ouverture à la salle : « Si vous ne pouviez prendre qu’une seule photo de votre pays pour juger de sa situation, que photographieriez-vous ? » La réponse de ce domaine : photographiez-le la nuit. Note : les diapositives signalées RÉFÉRENCE dans ces notes servent aux laboratoires ; les parcourir rapidement en direct.

## Slide 2
SECTION 1
01
Fondements
Pourquoi une photo de l’obscurité nous apprendrait-elle quelque chose ?
L’idée centrale · Définitions · La chaîne d’inférence
Notes: [Section 1 · ~5 min] Transition. On part de l’idée physique, on définit précisément l’objet, puis on montre la chaîne d’hypothèses dont dépend toute étude.

## Slide 3
01 · FONDEMENTS · L’IDÉE CENTRALE
La lumière trahit l’activité humaine
Lumières nocturnes · BAD – Data Innovation for Africa (DI4A)
06
Presque tout ce que l’on fait après le coucher du soleil exige de la lumière — et une partie s’échappe vers le haut, dans le champ de vision d’un satellite.
Ce fait physique transforme la face nocturne de la planète en une observation de la présence humaine qu’aucun recensement, enquête ou registre n’égale sur ces quatre propriétés à la fois :
Cohérente partout
Même méthode dans tous les pays
Continue dans l’espace
Chaque maille d’environ 500 m
Politiquement neutre
Indépendante des déclarations
Librement accessible
Produits ouverts NASA / EOG
1992
Début de l’archive numérique continue DMSP — trois décennies d’historique
500 m
Pixel de la bande jour/nuit VIIRS, quasi constant sur toute la fauchée, produit de données
Chaque nuit
Passage VIIRS mondial vers 01h30 heure locale, depuis 2012
Pour un INS : un recensement environ tous les dix ans, des enquêtes tous les quelques ans — les lumières arrivent chaque nuit, pour chaque district.
Notes: [1 min 30] C’est le pivot conceptuel de l’exposé. Presque tout ce que l’on fait après le coucher du soleil nécessite de la lumière, et une partie s’échappe vers le haut. Ce seul fait fournit une mesure dotée de quatre propriétés qu’aucun recensement, enquête ou registre ne réunit à la fois : cohérente à l’échelle mondiale, continue dans l’espace, politiquement neutre et librement accessible. Le mot « trahit » est délibéré : nous observons de la lumière perdue, pas l’activité elle-même — semer dès maintenant le doute méthodique. Pour un INS, la comparaison clé porte sur la fréquence et la finesse : un recensement environ tous les dix ans, des enquêtes tous les quelques ans, des lumières chaque nuit pour chaque demi-kilomètre.

## Slide 4
01 · FONDEMENTS · DÉFINITIONS
Ce que sont les NTL — et ne sont pas
Lumières nocturnes · BAD – Data Innovation for Africa (DI4A)
07
DÉFINITION DE TRAVAIL
Les lumières nocturnes (NTL) sont des mesures de la radiance visible et proche infrarouge émise vers le haut par la surface terrestre, enregistrées par un capteur satellitaire pendant la nuit locale, en l’absence de lumière solaire directe.
Ce que c’est
Une mesure physique
Radiance en nW·cm⁻²·sr⁻¹ pour les capteurs étalonnés (VIIRS).
Une grille cohérente
Même méthode dans tous les pays — au Rwanda comme au Nigeria.
Un enregistrement quasi temps réel
Quotidien depuis 2012 ; composites mensuels et annuels gratuits.
Ce que ce n’est pas
Une photographie
La « Terre la nuit » est un composite statistique de nombreuses nuits sans nuages.
Une mesure directe de population ou de revenu
Ce sont des inférences — chacune doit être justifiée.
Un relevé complet de l’éclairage
La lumière intérieure, occultée ou latérale n’atteint pas le capteur.
Notes: [1 min] Lire une fois la définition de travail, puis s’attarder sur la colonne de droite. L’erreur la plus fréquente consiste à traiter le composite comme une photo et à raisonner visuellement plutôt que radiométriquement. La deuxième consiste à passer de la radiance à la population ou au revenu sans justifier le lien. Les unités comptent : nanowatts par centimètre carré par stéradian — vous les retrouverez dans les fichiers HDF au labo Collecter.

## Slide 5
01 · FONDEMENTS · LA CHAÎNE D’INFÉRENCE
De l’électricité au pixel : cinq maillons
Lumières nocturnes · BAD – Data Innovation for Africa (DI4A)
08
1
Énergie et infrastructure
Un réseau, un groupe électrogène ou du carburant existe et fonctionne.
2
Activité après la nuit tombée
L’énergie sert à éclairer : rues, maisons, marchés, industrie.
3
Émission vers le haut
Une partie de la lumière s’échappe vers le ciel au lieu d’être occultée.
4
Transfert atmosphérique
Les photons traversent l’atmosphère, atténués par aérosols, vapeur et nuages.
5
Réponse du capteur
Le détecteur les intègre sur sa bande en une valeur de radiance.
Où la chaîne se rompt en contexte africain — un pixel sombre peut signifier…
Maillon 1
Délestage ou pénurie de carburant — les gens sont là, pas le courant
Maillon 2–3
Lanternes et petits kits solaires trop faibles pour être détectés
Maillon 4
Nuages de saison des pluies, harmattan, fumées de feux de brousse
Maillon 5
Éclairage rural sous le seuil de détection du capteur
Notes: [1 min 30] Parcourir la chaîne dans un sens, puis dans l’autre. Le sens inverse est l’exercice de diagnostic : face à un pixel sombre dans votre pays, énumérez tous les maillons qui pourraient l’expliquer. Le panneau du bas donne des exemples africains : les délestages rompent le maillon 1 ; les lanternes solaires de faible puissance peuvent ne pas émettre assez de lumière vers le haut pour franchir le seuil de détection ; les nuages de la saison des pluies et la poussière ou la fumée des feux de brousse en saison sèche atténuent le maillon 4. Les participants doivent pouvoir formuler au moins cinq explications distinctes de l’obscurité. C’est exactement le raisonnement attendu au laboratoire de validation.

## Slide 6
SECTION 2
02
Les instruments
Qu’est-ce qui mesure exactement, et avec quelle résolution ?
Historique · DMSP ou VIIRS · Saturation et dynamique
Notes: [Section 2 · ~4 min] Le choix du capteur détermine les questions auxquelles on peut répondre. Garder un rythme soutenu.

## Slide 7
02 · LES INSTRUMENTS · HISTORIQUE
Cinquante ans à observer l’obscurité
Lumières nocturnes · BAD – Data Innovation for Africa (DI4A)
10
Années 1970
Imagerie nocturne DMSP-OLS (film). Lumières urbaines repérées lors de la détection des nuages.
1992
Début de l’archive numérique DMSP → série annuelle « lumières stables » jusqu’en 2013.
2011
Lancement de Suomi NPP avec VIIRS : premier capteur étalonné pour la radiance nocturne.
2012
Composites mensuels VIIRS sans nuages ; début de la série NASA Black Marble.
2017
Lancement de NOAA-20 avec un 2ᵉ VIIRS ; produits Black Marble jumeaux dès 2018.
2018
Luojia-1-01 démontre l’imagerie nocturne à ≈ 130 m depuis un petit satellite.
2021
SDGSAT-1, imageur Glimmer : imagerie nocturne couleur à 10–40 m.
2022
Lancement de NOAA-21 : un 3ᵉ VIIRS prolonge la série vers les années 2030.
L’ironie : le premier instrument devait voir les nuages au clair de lune. Les lumières urbaines étaient du bruit — il a fallu vingt ans pour en faire le signal.
Notes: [1 min] L’ironie historique mérite d’être dite : le DMSP a été conçu pour voir les nuages au clair de lune à des fins de prévision météorologique militaire. Les lumières des villes étaient du bruit ; il a fallu deux décennies pour qu’on en fasse le signal. Message clé sur la continuité : VIIRS vole désormais sur trois satellites (Suomi NPP, NOAA-20, NOAA-21) ; un INS qui investit aujourd’hui dans les méthodes NTL investit dans un flux de données durable. Les produits Black Marble existent pour Suomi NPP (VNP46) et NOAA-20 (VJ146).

## Slide 8
02 · LES INSTRUMENTS · COMPARAISON DES CAPTEURS
Deux capteurs, deux sciences différentes
Lumières nocturnes · BAD – Data Innovation for Africa (DI4A)
11
DMSP-OLS · historique
Bande jour/nuit VIIRS · moderne
Période
1992 – 2013 (archive)
2012 – aujourd’hui (référence)
Radiométrie
Nombres numériques 6 bits (0–63), sans étalonnage à bord
14 bits, radiance étalonnée en nW·cm⁻²·sr⁻¹
Résolution
≈ 2,7 km, grille à 30 secondes d’arc (≈ 1 km)
500 m, quasi constante sur la fauchée
Saturation
Les centres-villes plafonnent à 63
Grande dynamique, trois étages de gain
Sensibilité
Manque l’éclairage rural faible
Détecte une lumière bien plus faible
Produits
Composites annuels uniquement
Quotidiens, mensuels, annuels — licence ouverte
Nouvelle génération : Luojia-1-01 (≈ 130 m), SDGSAT-1 Glimmer (10 m panchromatique, 40 m couleur) et les constellations commerciales distinguent les rues et les types de lampes par leur couleur.
Notes: [1 min 30] Point pédagogique : le DMSP offre un long historique mais des valeurs grossières, saturées et non étalonnées ; VIIRS offre la précision, mais seulement depuis 2012. Toute série longue pour votre pays nécessite les deux, donc une étape explicite d’harmonisation — c’est l’artefact de « discontinuité des capteurs » que nous verrons plus loin. Mentionner que la nouvelle génération (SDGSAT-1, Luojia, commerciaux) ajoute la couleur, dimension absente des deux capteurs historiques.

## Slide 9
02 · LES INSTRUMENTS · DYNAMIQUE DE MESURE
Le plus lumineux, le moins informatif
Lumières nocturnes · BAD – Data Innovation for Africa (DI4A)
12
Au-delà d’une certaine luminosité, le DMSP renvoie 63 : banlieue et centre-ville deviennent identiques.
VIIRS couvre environ sept ordres de grandeur, avec trois étages de gain commutables.
Son faible bruit de fond rend visible un seul bateau de pêche éclairé sur un lac ou un océan sombre.
À lire avant toute régression
La saturation est un plafond, pas un bruit qu’on moyenne. L’information n’a jamais été enregistrée — la corriger revient à modéliser ce que le capteur n’a pas vu.
Chart: Réponse du capteur à la luminosité (schéma)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
DMSP-OLS (6 bits) | 18 | 36 | 55 | 73 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
VIIRS DNB (14 bits) | 7 | 14 | 21 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 | 79 | 86 | 93 | 100
Illustration schématique — données non ajustées. Plage VIIRS d’après Elvidge et al. (2017).
Notes: [1 min] L’analogie la plus claire : imaginez un thermomètre qui n’affiche que « 40 °C ou plus ». On peut encore étudier les lieux froids, mais toute question sur la chaleur devient une question sur votre modèle plutôt que sur vos données. C’est la situation du DMSP pour les centres de Lagos, du Caire ou de Johannesburg. VIIRS a été conçu autour de cette limite : sa bande jour/nuit couvre environ sept ordres de grandeur grâce à trois étages de gain. Le graphique est schématique — pas des données ajustées. Pour l’Afrique, l’autre extrémité de la plage compte autant : la plupart des localités rurales sont proches du seuil de détection ; la sensibilité nous importe donc davantage que la saturation.

## Slide 10
SECTION 3
03
Des photons aux données
Comment une nuit d’observations devient-elle un chiffre publiable ?
Traitement · Produits · Ce qui brille · Indicateurs · Exemple
Notes: [Section 3 · ~7 min] La section la plus proche des laboratoires. Les diapositives 15 et 17 sont celles auxquelles les participants reviendront pendant les laboratoires.

## Slide 11
03 · DES PHOTONS AUX DONNÉES · MÉTHODE
Comment on fabrique une image nocturne
Lumières nocturnes · BAD – Data Innovation for Africa (DI4A)
14
1
Filtrer les nuages
Seules les nuits sans nuages entrent dans un composite. Sous les tropiques humides, la plupart peuvent être écartées.
2
Retirer le soleil
Crépuscule, reflets et lumière parasite de l’instrument sont corrigés ou exclus.
3
Corriger la Lune
Le clair de lune réfléchi par le sol imite la lumière émise ; il est modélisé et retiré.
4
Écarter l’éphémère
Feux, éclairs, aurores et bateaux sont repérés par leur instabilité.
5
Composer, mosaïquer
Les nuits retenues sont moyennées en une grille mensuelle ou annuelle, en tuiles.
Vous verrez ces étapes comme des couches au labo Collecter
VNP46A2 contient la radiance corrigée et ses preuves : masque nuageux, irradiance lunaire, indicateur de neige et Mandatory_Quality_Flag (0 = haute qualité ; 1–5 = médiocre, dont aurores et reflets).
Un produit, pas un instantané
Deux produits pour le même mois peuvent légitimement différer. Notez toujours le produit et sa version.
Sources : Román et al. (2018) ; NASA LAADS DAAC, page produit VNP46A2 v2.
Notes: [1 min 30] Insister sur l’étape 1 pour notre continent. Le filtrage des nuages explique pourquoi le bassin du Congo et la côte ouest-africaine ont bien moins d’observations exploitables que le Sahara ou le Kalahari — un biais géographique systématique dans toute comparaison entre pays. Question : moins d’observations biaise-t-il le résultat, ou élargit-il seulement l’intervalle d’incertitude ? Au laboratoire Collecter, vous verrez chaque étape sous forme de couche dans le fichier : indicateur de masque nuageux, irradiance lunaire, indicateur de neige et Mandatory_Quality_Flag, où 0 signifie haute qualité. L’image est un produit statistique, pas un instantané — deux produits pour le même mois peuvent légitimement différer.

## Slide 12
03 · DES PHOTONS AUX DONNÉES · PRODUITS · LABO COLLECTER
La famille de produits NASA Black Marble
Lumières nocturnes · BAD – Data Innovation for Africa (DI4A)
15
Contenu
Corrections
Usage type
VNP46A1
QUOTIDIEN
Radiance au capteur (sommet de l’atmosphère)
Non corrigé — entrées et géométrie
Utilisateurs avancés
VNP46A2
QUOTIDIEN
NTL corrigée de la Lune, lacunes comblées
Nuages, Lune, atmosphère, relief, lumière parasite
Coupures, fiabilité, événements
VNP46A3
MENSUEL
Composite des NTL quotidiennes corrigées
Comme A2 + nombre d’observations et qualité
Évaluation de programmes, saisonnalité
VNP46A4
ANNUEL
Composite des NTL quotidiennes corrigées
Comme A2 + nombre d’observations et qualité
Tendances longues, panels infranationaux
Commun à tous : grille de 15 secondes d’arc (≈ 500 m à l’équateur) · tuiles 10°×10° · HDF-EOS5 · depuis janvier 2012 · jumeaux NOAA-20 nommés VJ146*.
Piège : radiance stockée en entiers — multiplier par le facteur 0,1 et masquer la valeur 65535. Alternatives : composites EOG VNL ; catalogue Google Earth Engine.
Notes: [1 min en direct — diapositive de RÉFÉRENCE pour le labo Collecter] Quatre produits. A1 est la radiance brute au sommet de l’atmosphère : ne pas l’utiliser pour des statistiques sans effectuer soi-même les corrections. A2 est le produit quotidien corrigé — la base de tout le reste. A3 et A4 sont les composites mensuels et annuels construits à partir des données quotidiennes. Tous partagent une grille de 15 secondes d’arc (environ 500 m à l’équateur), des tuiles de 10°×10°, le format HDF-EOS5 et une série débutant en janvier 2012. Pièges pratiques : la couche de radiance est stockée en entiers non signés avec un facteur d’échelle de 0,1 et une valeur de remplissage de 65535 — oubliez l’un ou l’autre et vos chiffres sont faux d’un facteur dix ou contaminés. Les jumeaux NOAA-20 portent le préfixe VJ146. Les composites VNL de l’Earth Observation Group (Colorado School of Mines) et Google Earth Engine sont les deux principales alternatives.

## Slide 13
03 · DES PHOTONS AUX DONNÉES · INTERPRÉTATION
Ce qui brille vraiment sur l’Afrique la nuit
Lumières nocturnes · BAD – Data Innovation for Africa (DI4A)
16
Villes et localités
SIGNAL
Rues, bâtiments, marchés, véhicules. La composante dominante et la plus étudiée du signal.
Corridors, ports et mines
SIGNAL
Routes, ports, aéroports, sites miniers et industriels : le réseau entre les points lumineux.
Torchères
MASQUER
Points isolés très brillants dans les zones pétrolières et gazières — delta du Niger, Algérie, Libye. À masquer.
Pêche au lamparo
CONTEXTE
Pêche à la lumière sur les lacs Victoria et Tanganyika ; flottilles en mer.
Feux
MASQUER
Feux de brousse et brûlis agricoles : intenses, brefs et très saisonniers.
Lumière naturelle ou réfléchie
RETIRER
Clair de lune sur le sable clair ou les salines, luminescence nocturne. Aucun signal humain.
Les torchères sont répertoriées séparément par le produit VIIRS Nightfire (Earth Observation Group).
Notes: [1 min] Cette diapositive évite la classe d’erreurs la plus embarrassante : annoncer un boom économique dans une région pétrolière alors que c’est le torchage qui a changé, ou un essor d’activité au milieu du lac Victoria qui n’est qu’une flottille de pêche. Une seule de ces six sources est généralement le signal recherché par un INS. Toujours regarder la carte avant de faire confiance au chiffre — c’est précisément l’objet du laboratoire Explorer.

## Slide 14
03 · DES PHOTONS AUX DONNÉES · INDICATEURS · LABO ANALYSER
Transformer une image en chiffre
Lumières nocturnes · BAD – Data Innovation for Africa (DI4A)
17
District fictif · radiance par pixel
0,1
0,3
0,2
0,0
0,4
2,5
6,0
0,6
0,2
4,0
12,0
1,5
0,0
0,8
1,2
0,3
En couleur = au-dessus du seuil de 0,5 nW·cm⁻²·sr⁻¹
30,1
Somme des lumières (SOL)
Radiance totale dans un contour. Indicateur phare de la littérature économique ; le plus sensible au bruit de fond.
8 px
Surface éclairée
Pixels au-dessus d’un seuil choisi. Intuitive — mais le seuil est un choix de l’analyste.
3,6
Radiance moyenne (éclairée)
Intensité indépendante de l’étendue. Distingue un district qui s’illumine d’un district qui s’étend.
Seuil relevé à 1,0 → la surface éclairée passe de 8 à 6 pixels (−25 %). Toujours déclarer produit, version, contour, seuil et masques — et tester le seuil.
Valeurs illustratives. La concentration de la lumière (Gini de la radiance) forme une 4ᵉ famille, utilisée pour l’inégalité spatiale.
Notes: [1 min 30] Faire l’exemple jouet en direct — c’est le moyen le plus rapide de rendre les trois indicateurs concrets. Un district de 4×4 pixels, radiance en nW·cm⁻²·sr⁻¹. La somme des lumières additionne tout : 30,1. La surface éclairée compte les pixels au-dessus du seuil : avec 0,5, on obtient 8 pixels. La radiance moyenne des pixels éclairés vaut 28,6 / 8 = 3,6. Relevez maintenant le seuil à 1,0 : la surface éclairée passe de 8 à 6 pixels — une variation de 25 % produite par un choix, pas par la réalité. C’est pourquoi le seuil doit être déclaré et testé. La somme des lumières est sensible au bruit de fond, puisque chaque pixel faible y contribue. La radiance moyenne distingue un district qui s’illumine d’un district qui s’étend. Une quatrième famille — concentration ou Gini de la lumière — sert d’indicateur d’inégalité spatiale.

## Slide 15
03 · DES PHOTONS AUX DONNÉES · EXEMPLE COMMENTÉ
Une question, de bout en bout
Lumières nocturnes · BAD – Data Innovation for Africa (DI4A)
18
Le programme de mini-réseaux de 2023 a-t-il réellement apporté la lumière aux villages ciblés ?
1
Traduire la question en lumière
Les villages électrifiés devraient compter plus de nuits au-dessus de leur radiance de fond après la mise en service.
2
Choisir le produit
VNP46A3 mensuel pour dater le changement ; VNP46A2 quotidien pour la fiabilité. Noter la version.
3
Définir les unités
Emprises des localités plus une petite zone tampon — pas des districts entiers, où quelques villages éclairés disparaissent.
4
Indicateur et témoin
Radiance moyenne et part de nuits éclairées ; témoins = villages similaires hors programme.
5
Lire la différence
Une rupture chez les villages du programme, absente chez les témoins, est une preuve ; une hausse commune est régionale.
6
Tenter de la réfuter
Vérifier feux, torchères, Lune et saison ; comparer aux raccordements du distributeur ou au suivi du programme.
Notes: [1 min 30] Prendre le temps — c’est la diapositive que les participants réutiliseront. La question est typique de ce qu’un ministère peut demander à un INS. L’étape 3 compte en milieu rural africain : si l’on fait la moyenne sur tout un district, quelques villages nouvellement éclairés disparaissent dans le fond sombre ; il faut donc utiliser les emprises des localités. L’étape 4 — le groupe témoin de villages comparables hors programme — transforme une description en preuve, pour un coût quasi nul. L’étape 6 est la plus négligée dans les travaux publiés : essayez de mettre en défaut votre résultat avant que quelqu’un d’autre ne le fasse.

## Slide 16
SECTION 4
04
Applications
À quelles questions statistiques ces données répondent-elles vraiment ?
ODD · Économie · Accès à l’énergie · Urbanisation · Crises
Notes: [Section 4 · ~6 min] Pour chaque application, se demander : que faudrait-il vrai sur les comportements d’éclairage pour que l’inférence tienne ?

## Slide 17
04 · APPLICATIONS · VUE D’ENSEMBLE
Où les lumières appuient le suivi des ODD
Lumières nocturnes · BAD – Data Innovation for Africa (DI4A)
20
ODD 1
Cartographie de la pauvreté
Estimations sur petits domaines combinant lumières et enquêtes
ODD 7
Accès et fiabilité électriques
Localiser les localités non desservies ; suivre la fréquence d’éclairage
ODD 8
Activité économique
Ventilation infranationale du PIB ; signaux d’activité à court terme
ODD 9
Infrastructures
Corridors, ports, zones industrielles et zones économiques spéciales
ODD 11
Urbanisation
Emprise urbaine, étalement ou densification, villes nouvelles
ODD 16 · humanitaire
Conflits et catastrophes
Coupures, signaux de déplacement, suivi du relèvement
Un complément, pas un substitut. Les lumières apportent finesse spatiale, fréquence et vérification indépendante aux statistiques officielles — elles ne remplacent ni le recensement ni l’enquête.
Notes: [1 min] Une carte des usages, organisée selon les ODD sur lesquels un INS rend déjà compte. Le mot clé est « appuyer » : les lumières nocturnes complètent les statistiques officielles — désagrégation, estimation en temps réel, vérification — sans jamais remplacer l’enquête ou le recensement. Inviter chacun à choisir la ligne la plus pertinente pour son institut : c’est la question à emporter dans le laboratoire d’analyse.

## Slide 18
04 · APPLICATIONS · APPLICATION 01
Mesurer l’économie depuis l’orbite
Lumières nocturnes · BAD – Data Innovation for Africa (DI4A)
21
Ce que montrent les travaux
Henderson, Storeygard et Weil (2012)
Les lumières contiennent une vraie information sur la croissance et peuvent améliorer le PIB là où les comptes sont fragiles.
Bruederle et Hodler (2018)
Les lumières reflètent richesse, éducation et santé des ménages à l’échelle locale, d’après les grappes des EDS en Afrique.
Martinez (2022)
Les lumières servent de référence indépendante pour tester la crédibilité de la croissance du PIB déclarée.
Pourquoi le lien lumière–production varie
Structure sectorielle : agriculture et mines créent de la valeur avec peu de lumière
Niveau de revenu : les centres lumineux saturent ou plafonnent
Technologie : le passage aux LED change la lumière par watt
Approvisionnement : les délestages éteignent les lumières, pas la production
LÀ OÙ LES LUMIÈRES SONT LES PLUS UTILES
Infranational
Haute fréquence
Économie informelle
Sources : Henderson et al. (2012) AER 102(2) ; Bruederle et Hodler (2018) PLOS ONE 13(9) ; Martinez (2022) JPE 130(10).
Notes: [1 min 30] La version honnête : les lumières nocturnes sont un piètre substitut à de bons comptes nationaux, mais un excellent complément à des comptes fragiles ou agrégés. Henderson, Storeygard et Weil (2012) ont montré que les lumières contiennent une vraie information sur la croissance. Bruederle et Hodler (2018) ont relié les lumières à des indicateurs de développement des ménages issus des enquêtes EDS, à l’échelle locale en Afrique. Martinez (2022) a utilisé les lumières comme référence indépendante pour la croissance du PIB déclarée — rappel que les NTL sont aussi un outil de crédibilité pour la statistique officielle. L’élasticité des lumières à la production n’est ni égale à un ni stable : agriculture et mines produisent beaucoup de valeur pour peu de lumière, ce qui concerne la plupart des économies africaines. Les lumières sont les plus utiles là où les statistiques sont les plus grossières : infranational, haute fréquence, informel.

## Slide 19
04 · APPLICATIONS · APPLICATION 02
Accès à l’énergie et ODD 7 : le grand défi africain
Lumières nocturnes · BAD – Data Innovation for Africa (DI4A)
22
655 M
personnes sans électricité dans le monde (2024)
> 560 M
d’entre elles en Afrique subsaharienne
Chart: Afrique subsaharienne rurale sans électricité (millions)
| 2010 | 2024
Population rurale sans électricité (millions) | 376 | 447
Localiser les non-desservis
Localités visibles de jour mais sombres la nuit : communautés probablement non électrifiées.
Vérifier les programmes
Une extension de réseau qui ne produit aucune lumière n’a, en pratique, rien livré.
Mesurer la fiabilité
Les données quotidiennes montrent la fréquence d’éclairage — les délestages qu’un « raccordé » masque.
Planifier le dernier kilomètre
La distance aux corridors éclairés oriente le choix : réseau, mini-réseau ou solaire autonome.
Mission 300 (Groupe Banque mondiale et BAD) : 300 M de personnes raccordées d’ici 2030 — un suivi à cette échelle exige des preuves spatiales.
Sources : Tracking SDG 7 (AIE, IRENA, ONU-DAES, Banque mondiale, OMS), 24 juin 2026 ; HREA (Univ. du Michigan).
Notes: [1 min 30] Le rapport Tracking SDG 7 publié le 24 juin 2026 chiffre le déficit mondial d’accès à 655 millions de personnes en 2024, dont plus de 560 millions en Afrique subsaharienne. Le déficit rural de la région est passé de 376 millions en 2010 à 447 millions en 2024 — la croissance démographique a dépassé les raccordements. Mission 300, portée par le Groupe de la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, vise à raccorder 300 millions d’Africains d’ici 2030 ; des programmes de cette ampleur exigent un suivi indépendant et spatialement fin. Le point surprenant : la fiabilité. Les statistiques officielles comptent un ménage comme raccordé qu’il ait du courant quatre heures ou vingt-quatre heures par jour. Les observations VIIRS nocturnes permettent de faire la différence. Le jeu de données HREA (Université du Michigan et Banque mondiale) estime déjà la probabilité d’électrification de chaque localité à partir des données VIIRS quotidiennes.

## Slide 20
04 · APPLICATIONS · APPLICATION 03
L’urbanisation et la forme des villes
Lumières nocturnes · BAD – Data Innovation for Africa (DI4A)
23
Étalement
L’emprise s’étend vers l’extérieur à faible intensité
Surface +40 % · Radiance +6 %
Densification
La même emprise s’intensifie
Surface +6 % · Radiance +40 %
Même somme des lumières — deux villes très différentes (illustratif).
Cartographier là où les registres manquent
Les lumières révèlent l’emprise bâtie là où cadastre et cartes récentes font défaut.
Distinguer étalement et densification
Comparer la croissance de la surface éclairée et celle de la radiance — enjeu pour transports et services.
Repérer tôt les villes nouvelles
Villes minières, zones économiques et sites de déplacés apparaissent avant la géographie officielle.
Associer des grilles de population
WorldPop ou GHSL — un pixel lumineux n’est pas une personne.
Notes: [1 min] L’Afrique s’urbanise rapidement et les registres cadastraux suivent rarement. Le diagnostic étalement/densification est l’idée la plus transposable : il exige deux indicateurs, pas un seul — c’est précisément pourquoi la somme des lumières ne suffit pas pour l’analyse urbaine. Les deux villes illustratives ont la même lumière totale mais des implications totalement différentes pour les transports, les services et les émissions. Toujours associer les lumières à des grilles de population et de bâti : un pixel lumineux n’est pas une personne, une autoroute éclairée et vide le prouve.

## Slide 21
04 · APPLICATIONS · APPLICATION 04
Conflits et catastrophes : la nuit tombe
Lumières nocturnes · BAD – Data Innovation for Africa (DI4A)
24
Conflit · Soudan, 2023
Après le début des combats à Khartoum en avril 2023, les lumières de la capitale sont tombées au niveau du bruit dès mai (EOG). L’UNOSAT a cartographié les coupures en juin 2023.
Conflit · Syrie, 2011–2014
Li et Li (2014) ont mesuré une perte de plus de 70 % de la lumière nocturne au niveau national, suivant les déplacements province par province.
Catastrophe · Porto Rico, 2017
Après l’ouragan Maria, les données quotidiennes Black Marble ont cartographié la coupure et suivi le rétablissement quartier par quartier.
Règle d’interprétation : absence de lumière ne veut pas dire absence de population
L’obscurité peut traduire un déplacement, une destruction, une pénurie de carburant, un couvre-feu, une panne de réseau — ou la décision d’éteindre l’éclairage public. Le satellite ne dit pas lequel. La corroboration sur le terrain est indispensable et l’incertitude doit être déclarée.
Sources : Payne Institute / EOG (sept. 2024) ; UNOSAT (juin 2023) ; Li et Li (2014) IJRS 35(18) ; Román et al. (2019) sur Porto Rico.
Notes: [1 min 30] L’application la plus chargée sur le plan éthique. Le Soudan est le cas africain : après le début des combats à Khartoum le 15 avril 2023, l’Earth Observation Group a constaté qu’en mai 2023 les lumières de la capitale étaient tombées au niveau du bruit, et l’UNOSAT a publié en juin 2023 une évaluation des coupures d’électricité fondée sur l’imagerie nocturne. La Syrie (Li et Li, 2014) et Porto Rico après l’ouragan Maria (produits quotidiens Black Marble) sont les études de référence. Les lumières nocturnes sont utilisées dans les rapports humanitaires et de droits humains : les erreurs ont des conséquences. Exiger la triangulation avec des informations de terrain et une déclaration honnête de l’incertitude. Pour un INS, l’intérêt est de disposer rapidement d’éléments de situation quand la collecte sur le terrain est impossible.

## Slide 22
SECTION 5
05
De l’exposé au labo
Démarche · Choix du produit · Validation · Liste de contrôle · Débat
Notes: [Section 6 · ~4 min] La passerelle vers les laboratoires. Les diapositives 29 à 32 sont des références pour les laboratoires.

## Slide 23
05 · DE L’EXPOSÉ AU LABO · LA DÉMARCHE
Cinq étapes, une chaîne reproductible
Lumières nocturnes · BAD – Data Innovation for Africa (DI4A)
29
Collecter
NASA Earthdata / LAADS DAAC
EOG VNL · Google Earth Engine
Bandes et indicateurs qualité
Extrait national
Explorer
Histogrammes et cartes
Masques nuages et qualité
Variations mensuelles
Journal des artefacts
Analyser
Stat. zonales par niveau admin.
Séries annuelles et mensuelles
Détection des changements
Tableaux et cartes
Valider
Données infranationales officielles
Population, électrification
Décision d’aptitude
Preuves + décision
Publier
Notebooks et cartes
Déclaration de limites
README : méthode, sources, licence
Dépôt public
Exemple d’outils libres : rasterio / xarray (lecture), geopandas (contours), rasterstats ou exactextract (statistiques zonales), matplotlib (cartes).
Notes: [1 min] La chaîne complète en une image. Chaque étape a une source de données ou un outil, et un résultat concret qui alimente l’étape suivante. Les bibliothèques Python citées sont des exemples d’options libres courantes, pas des obligations. Insister sur la reproductibilité : chaque étape se termine par un fichier déposé sur GitHub, afin qu’un autre pays — ou votre propre institut l’an prochain — puisse la relancer.

## Slide 24
05 · DE L’EXPOSÉ AU LABO · CHOISIR UN PRODUIT
Quelle fréquence pour quelle question ?
Lumières nocturnes · BAD – Data Innovation for Africa (DI4A)
30
Annuel
VNP46A4 · EOG VNL annuel
ATOUT
Série la plus propre ; bruit et lumières éphémères largement filtrés.
POINT DE VIGILANCE
Impossible de dater un changement à l’intérieur de l’année.
USAGE TYPE POUR UN INS
Panels infranationaux, tendances longues, expansion urbaine, cartes de pauvreté.
Mensuel
VNP46A3 · EOG VNL mensuel
ATOUT
Date un changement à la saison près.
POINT DE VIGILANCE
Les mois de pluie peuvent reposer sur très peu de nuits valides.
USAGE TYPE POUR UN INS
Évaluation de programmes, activité saisonnière, chronologie des conflits et du relèvement.
Quotidien
VNP46A2
ATOUT
Chaque nuit, corrigé de la Lune, de l’atmosphère et du relief.
POINT DE VIGILANCE
Gros volumes ; une nuit isolée est bruitée — agréger d’abord.
USAGE TYPE POUR UN INS
Coupures, réponse aux catastrophes, fiabilité de l’approvisionnement électrique.
Règle empirique : commencer par l’annuel. Plus la fréquence est fine, plus il faut se fier aux corrections et gérer de bruit.
Notes: [1 min — RÉFÉRENCE] Le réflexe de se tourner vers les données quotidiennes est presque toujours une erreur en début de projet. Les composites annuels répondent à la plupart des questions statistiques pour une fraction de l’effort de traitement, et leurs défaillances sont visibles plutôt que silencieuses. Ne passer au mensuel ou au quotidien que si vous pouvez préciser la résolution temporelle dont votre question a besoin — par exemple dater le début d’un conflit ou mesurer la fiabilité de l’approvisionnement.

## Slide 25
05 · DE L’EXPOSÉ AU LABO · VALIDATION · LABO VALIDER
Diffuser, ou garder comme outil de diagnostic ?
Lumières nocturnes · BAD – Data Innovation for Africa (DI4A)
31
Q1
La relation est-elle forte et stable entre unités et années ?
Fixez la barre avant de regarder.
Q2
Les artefacts sont-ils identifiés et traités ?
Torchères, débordement, saisonnalité, bruit.
Q3
La référence est-elle indépendante ?
WorldPop utilise les NTL en covariable — circularité.
Oui aux trois → Statistique expérimentale — diffuser avec ses limites
En partie → Outil de diagnostic — usage interne uniquement
Non → Inadapté — documenter pourquoi
Déclaration de limites — modèle
Fait partie du livrable, déposée sur GitHub
Données
Produit, version de collection, période, fréquence
Choix
Contours, seuil de radiance, masques appliqués
Artefacts
Lesquels des six ont été trouvés, où, quel traitement
Validation
Référence, année, nombre d’unités, force de la relation
Décision
Expérimentale, diagnostic ou inadaptée — et pourquoi
À ne pas utiliser pour
p. ex. revenu des ménages, effectifs des petites localités
Guide indicatif — à adapter à votre cadre national d’assurance qualité. Circularité : voir Falchetta et al. (2019), Scientific Data.
Notes: [1 min — RÉFÉRENCE pour le labo Valider] Un guide de décision proposé, à adapter au cadre d’assurance qualité de votre institut. Trois questions. D’abord, fixer la barre AVANT de regarder le résultat : quelle corrélation et quelle stabilité exigeriez-vous ? Ensuite, les artefacts ont-ils été identifiés et traités ? Enfin — le piège propre à cet exercice — votre référence est-elle indépendante ? Les modèles de population WorldPop utilisent les lumières nocturnes parmi leurs covariables : corréler les NTL avec WorldPop revient en partie à corréler les NTL avec elles-mêmes. Privilégier le recensement ou les enquêtes comme référence. Le résultat est l’une de trois décisions, et la déclaration de limites de droite fait partie du livrable quelle que soit la décision.

## Slide 26
05 · DE L’EXPOSÉ AU LABO · BONNES PRATIQUES
Liste de contrôle pour une analyse solide
Lumières nocturnes · BAD – Data Innovation for Africa (DI4A)
32
1
Nommer produit et version
VNP46A4 v2, VNL V2.x — ils ne sont pas interchangeables.
2
Ne pas raccorder naïvement
Toute série DMSP–VIIRS exige une harmonisation documentée.
3
Déclarer et tester le seuil
Montrer que le résultat résiste à une plage raisonnable.
4
Masquer ce qu’on n’étudie pas
Bruit de fond, torchères, pêche au lamparo, feux.
5
Normaliser à dessein
Par habitant, par km², ou non — l’annoncer et le justifier.
6
Valider sur le terrain
Recensement, enquêtes, données du distributeur — sources indépendantes.
7
Préférer les évolutions
Les différences annulent une grande part des erreurs d’étalonnage.
8
Publier code et limites
README avec méthode, sources, licence et réserves.
LA RÈGLE D’OR
Énoncez en une phrase ce qui doit être vrai sur les comportements d’éclairage pour que votre conclusion tienne.
Si vous ne pouvez pas écrire cette phrase, vous n’avez pas encore de résultat.
Partagez : un dépôt documenté et réutilisable est la contribution de votre institut à des orientations méthodologiques partagées sur les nouvelles sources.
Notes: [30 s — RÉFÉRENCE] Garder cette liste ouverte pendant les laboratoires. Le point 7 en est le cœur pratique : les travaux les plus crédibles identifient les effets à partir des évolutions d’une même unité dans le temps plutôt que des niveaux en coupe transversale, car les problèmes d’étalonnage s’annulent en grande partie. La règle d’or servira de test pour tout résultat présenté.

## Slide 27
EN CONCLUSION
Cinq idées à emporter au labo
1
Les lumières nocturnes sont un indicateur indirect, jamais la grandeur d’intérêt — nommez l’hypothèse qui les relie à votre question.
2
L’instrument définit la science : le DMSP sature, VIIRS est étalonné, et aucun des deux ne voit le bleu.
3
Les données valent le plus là où la statistique officielle est la plus mince : infranational, haute fréquence, crises, informel.
4
L’obscurité n’est pas le vide — éclairage hors réseau, nuages et délestages se ressemblent vus d’en haut.
5
Validez avec des sources indépendantes, et publiez vos limites avec vos résultats.
L’obscurité nous en dit beaucoup. Elle ne dit pas tout — et elle ne parle jamais d’elle-même.
Notes: [30 s] Terminer sur la dernière phrase. Extraire le signal est désormais une routine largement automatisée ; la discipline consiste à savoir ce que ce signal est en droit de signifier. Passer ensuite la main au laboratoire Collecter.

## Slide 28
ANNEXE · GLOSSAIRE
Le vocabulaire des laboratoires
Lumières nocturnes · BAD – Data Innovation for Africa (DI4A)
35
Radiance
Énergie quittant une surface par unité d’aire et d’angle solide ; en nW·cm⁻²·sr⁻¹ pour les NTL.
Nombre numérique (DN)
Comptage brut du capteur, sans unité physique ; le DMSP va de 0 à 63.
Composite
Grille assemblée à partir de nombreuses nuits sans nuages — pas la photo d’une nuit.
Lumières stables
Produit dont feux, aurores et autres sources instables ont été retirés.
Somme des lumières (SOL)
Radiance totale de tous les pixels à l’intérieur d’un contour.
Débordement (blooming)
Extension apparente de la lumière au-delà de sa source (diffusion, géolocalisation).
Correction BRDF
Ajustement selon la variation de la lumière (lunaire) réfléchie avec les angles de visée et d’éclairement.
Statistiques zonales
Synthèse des valeurs d’un raster (somme, moyenne, effectif) dans chaque polygone.
Nadir
Point situé à la verticale du satellite, où l’empreinte du pixel est la plus petite.
Halo lumineux (skyglow)
Éclaircissement diffus du ciel nocturne par la lumière artificielle diffusée dans l’atmosphère.
Notes: RÉFÉRENCE — à distribuer plutôt qu’à lire. Les deux termes les plus source de confusion : composite (souvent pris pour une photo) et nombre numérique (souvent pris pour une grandeur physique).

## Slide 29
ANNEXE · SOURCES
Références et sources de données
Lumières nocturnes · BAD – Data Innovation for Africa (DI4A)
36
Bruederle, A. et Hodler, R. (2018). Nighttime lights as a proxy for human development at the local level. PLOS ONE, 13(9).
Elvidge, C. D. et al. (2017). VIIRS night-time lights. International Journal of Remote Sensing, 38(21).
Falchetta, G. et al. (2019). A high-resolution gridded dataset to assess electrification in sub-Saharan Africa. Scientific Data, 6.
Henderson, J. V., Storeygard, A. et Weil, D. N. (2012). Measuring economic growth from outer space. American Economic Review, 102(2).
Kyba, C. et al. (2017). Artificially lit surface of Earth at night increasing in radiance and extent. Science Advances, 3(11).
Kyba, C. et al. (2023). Citizen scientists report global rapid reductions in the visibility of stars. Science, 379.
Li, X. et Li, D. (2014). Can night-time light images play a role in evaluating the Syrian crisis? IJRS, 35(18).
Li, X. et al. (2020). A harmonized global nighttime light dataset 1992–2018. Scientific Data, 7.
Martinez, L. R. (2022). How much should we trust the dictator’s GDP growth estimates? Journal of Political Economy, 130(10).
Román, M. O. et al. (2019). Satellite-based assessment of electricity restoration efforts in Puerto Rico after Hurricane Maria. PLOS ONE, 14(6).
Román, M. O. et al. (2018). NASA’s Black Marble nighttime lights product suite. Remote Sensing of Environment, 210.
The rural limits of conflict monitoring using nighttime lights (2025). Humanities and Social Sciences Communications.
AIE, IRENA, ONU-DAES, Banque mondiale, OMS (2026). Tracking SDG 7 : The Energy Progress Report.
DONNÉES ET OUTILS
NASA Black Marble
LAADS DAAC · Earthdata
Earth Observation Group
Composites VNL, Nightfire
Google Earth Engine
Archive hébergée prête à l’analyse
HREA
Accès à l’électricité par localité
Open Nighttime Lights
Tutoriels Banque mondiale
Notes: Laisser cette diapositive à l’écran pendant les questions. Pour une première expérience de cinq minutes, orienter vers l’application web Radiance Light Trends ou les tutoriels Open Nighttime Lights de la Banque mondiale avant toute chaîne de traitement lourde.